### Принцип действия насосов Rotan

Принцип устройства шестеренных насосов был разработан в 1915 году американцем, жившим в Дании. В 1921 году он предоставил право Датской компании на производство этих насосов, которые продаются на рынках всего мира под именем ROTAN.

Уникальная, модульная конструкция насосов ROTAN одна из наиболее передовых среди шестеренчатых насосов производящихся в мире.

Насосы ROTAN представляют собой шестеренные насосы внутреннего зацепления, их принцип действия показан на рисунке ниже.

Шестеренчатые насосы Rotan обеспечивают наилучшие условия для перекачивания жидкости, так как направление потока жидкости меняется незначительно, проходя через насос. Следствием этого достигается хорошая способность самовсасывания и бережное обращение с жидкостью, а также возможность перекачки жидкости c высокой вязкостью.

Все насосы ROTAN могут быть оснащены предохранительными клапанами, предотвращающие нежелательное нарастание давления.

Насосы ROTAN (за исключением серии GP ) могут поставляются с нагревательными/охлаждающими устройствами для насосного узла и уплотнения вала.

Насосы ROTAN имеют следующие дополнительные преимущества:

- Подачу жидкости в обоих направлениях

- Легкое техническое обслуживание, основанное на модульной конструкции

- Прочная и несложная конструкция и только две вращающихся детали с одним валом.

- Полностью разъемная конструкция.

Перед тем как насос ROTAN покинет фабрику, он тестируются на гидравлические и технические характеристики. Каждый насос имеет сертификат соответствия.

Модульная конструкция насосов серии ROTAN позволяет создавать большой ряд конфигураций насосных агрегатов, так что насос ROTAN, в значительной степени, можно приспособить к конкретным требованиям.

Компания DESMI ROTAN предлагает решения, идущие в строгом соответствии с нуждами заказчика. Качество продукции соответствует уровню высшего класса и постоянно совершенствуется.

Насос серии HD

Насос из чугуна для высоковязких, не коррозионных  продуктов
Серия насосов HD предназначена для перекачки высоковязких жидкостей в особо тяжёлых условиях.

Насосы серии HD могут перекачивать такие жидкости как нефти, битумы, краски, лаки, патоку, мыла и т.д

| Производительность: | до 170 м3/ч |
| --- | --- |
| Скорость: | до 1750 об/мин |
| Давление: | до 16 bar |
| Всасывающаяся способность: | до 0.5 bar вакуума при запуске до 0.8 bar вакуума в рабочем режиме |
| Вязкость: | до to 250 000 сСТ |
| Температура: | до 250°C |

Насосы серии PD

Насос из углеродистой стали для перекачки жидкостей на нефтеперерабатывающих и нефтеочистных заводах.

Насосы серии PD применяются на нефтеперерабатывающих заводах для перекачки бензинов, масел, жиров, смазок и других жидкостей на основе углеводородов.

Насосы серии PD возможны в исполнении согласно стандарту API 676

| Производительность: | до 170 м3/ч |
| --- | --- |
| Скорость: | до 1750 об/мин |
| Давление: | до 16 bar |
| Всасывающаяся способность: | до 0.5 bar вакуума при запуске до 0.8 bar вакуума в рабочем режиме |
| Вязкость: | до to 250 000 сСТ |
| Температура: | до 250°C |

Насосы серии GP

Насос из серого чугуна предназначен для перекачки не абразивных жидкостей.

Моноблочные насосы общего назначения серии GP применяются для перекачки широкого спектра жидкостей вязкостью до 7500 сСт.

Наиболее часто  применяются для перекачки чистых нефтепродуктов, таких как масла и смазки.

Простая надежная конструкция данной серии насосов позволяет добиться дешевизны самих насосов и запасных частей

| Производительность: | до 50 м3/ч |
| --- | --- |
| Скорость: | до 1750 об/мин |
| Давление: | до 16 bar |
| Всасывающаяся способность: | до 0.5 bar вакуума при запуске до 0.8 bar вакуума в рабочем режиме |
| Вязкость: | до to 7500 сСТ |
| Температура: | до 150°C |

Насосы серии ED

Насосы с магнитной муфтой для исключения протечек.

| Материал | чугун, нерж. или углеродистая сталь |
| --- | --- |
| Производительность: | до 90 м3/ч |
| Скорость: | до 1750 об/мин |
| Давление: | до 16 bar |
| Всасывающаяся способность: | до 0.5 bar вакуума при запуске до 0.8 bar вакуума в рабочем режиме |
| Вязкость: | до to 10 000 сСТ |
| Температура: | до 250°C |